## Slide 1
MSI/LSI 조합회로 Decode/MUX
컴퓨터공학실험II 9주차
팀원 _ 20181202 김수미
20160756 김찬수

## Slide 2
INDEX
1 _ Decoder
2 _ Encoder
3 _ Priority Encoder
4 _ Decoder/Encoder 심화 : two level Decoder & 활용
5 _ Multiplexer (Mux)
6 _ Demultiplexer (DeMux)
7 _ DeMux와 Decoder 차이
8 _ Mux/DeMux 심화 : 데이터 통신

## Slide 3
1. Decoder
- 복호기, 해석기 (부호화된 정보를 원래 정보로 돌린다.)
최소항 생성기 (input의 minterm들이 각각의 아웃풋이 된다.)
Input : N 개 / Output : 2^N개
- active high decoder / active low decoder

## Slide 4
1. Active high decoder : 2 X 4
Truth Table | Logic Diagram
Input |  | output |  |  | 
Input-a | Input-b | output-0 | output-1 | output-2 | output-3
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 5
1. Active low decoder : 2 X 4
Truth Table | Logic Diagram
Input |  | output |  |  | 
Input-a | Input-b | output-0 | output-1 | output-2 | output-3
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 6
2. Encoder
암호기, 부호기(보안 또는 데이터의 크기 축소)
Decoder의 반대로 수행
Input : 2^N 개 / Output : N개
- active high encoder / active low encoder
ENCODER
DECODER
A
B
C
D
A
B
C
D

## Slide 7
2. Active high encoder : 4 X 2
Truth Table | Logic Diagram
Input |  |  |  | output | 
Input-0 | Input-1 | Input-2 | Input-3 | output-a | output-b
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 8
2. Active low encoder : 4 X 2
Truth Table | Logic Diagram
Input |  |  |  | output | 
Input-0 | Input-1 | Input-2 | Input-3 | output-a | output-b
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 9
3. Priority Encoder
- 만약, 입력 중에 Signal이 두 개 이상이라면?
- 우선순위(Priority)를 두어 하나의 입력을 선택한다.
- 만약, 입력 중에 Signal이 없다면?
- NR에 1을 출력하여, 입력이 없다는 것을 표시
- Input : 2^N 개 / Output : N+1(NR)개

## Slide 10
3. Priority Encoder : 4 X 2+1
Truth Table | Logic Diagram
Input |  |  |  | output |  | 
Input-0 | Input-1 | Input-2 | Input-3 | output-a | output-b | NR
0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
x | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
x | x | x | 1 | 1 | 1 | 0
0 1 2 3
NR a b

## Slide 11
4. Decoder 심화 : two-level Decoder
4 X 16 Decoder를 만드는 방법
모든 입력값에 대한 minterm을 구해서 만든다.
문제
지나치게 복잡해진다.
전용 Decoder를 다시 만들어야 한다.

## Slide 12
4. Decoder 심화 : two-level Decoder
4 X 16 Decoder를 만드는 방법
2X4 Decoder 5개를 이용해서 만든다.
첫번째 Decoder의 출력을
나머지 Decoder들의 EN값으로 넘겨준다.

## Slide 13
4. Decoder/Encoder 심화 : 활용
Decoder 활용
목적 | 변환본 => 원본 | 원본 | 처리방식
동영상 파일 압축 | 압축 파일 | 압축되지 않은 파일 | 변환 알고리즘
통신보안 | 암호화된 신호 | 암호화되지 않은 신호 | 암호화
디지털화 | 디지털 신호 | 아날로그 신호 | 디지털 회로
7-segment | 인풋 코드 | 7-segment 숫자 | 디지털 회로

## Slide 14
4. Decoder/Encoder 심화 : 활용
Encoder 활용
목적 | 원본 => 변환본 | 원본 | 처리방식
동영상 파일 압축 | 압축되지 않은 파일 | 압축 파일 | 변환 알고리즘
통신보안 | 암호화되지 않은 신호 | 암호화된 신호 | 암호화
디지털화 | 아날로그 신호 | 디지털 신호 | 디지털 회로
7-segment | 7-segment 숫자 | 인풋 코드 | 디지털 회로

## Slide 15
5. Multiplexer (Mux)
- 여러 개의 Input 중 하나를 선택하는데 사용되는 회로
- Data Selector(데이터 선택 회로) 라 불리기도 한다.
- Select Signal에 따라 어떤 Input이 선택될지 결정된다.
- Input : N 개 / Output : 1개 / Select Signal :

## Slide 16
5. Multiplexer (Mux) : 2 to 1 Mux
Truth Table | Circuit Form | Logic Diagram
Select Signal | Selected Input
0 | 
1 | 
Select Signal | Selected Input
0 | 
1 | 

## Slide 17
6. Demultiplexer (DeMux)
- Multiplexer 와 반대되는 개념
- 여러 개의 output 중 하나를 선택하는데 사용되는 회로
- 1개의 입력값을 Select Signal에 따라 여러 출력선 중 하나의 출력선으로 연결
- Data Distributor(데이터 분배회로) 라 불리기도 한다.
- Input : 1 개 / Output : N개 / Select Signal :

## Slide 18
6. Demultiplexer (DeMux) : 1 to 2 DeMux
Truth Table | Circuit Form | Logic Diagram
Data | Select Signal | Selected Output
0 | X | X
1 | 0 | 
1 | 1 | 
Data | Select Signal | Selected Output
0 | X | X
1 | 0 | 
1 | 1 | 

## Slide 19
7. DeMux와 Decoder 차이
4 to 1 Demultiplexer
2 to 4 Decoder

## Slide 20
7. DeMux와 Decoder 차이
 | DeMux | Decoder
입출력 | 입력 1 개 -> 출력 1 개 선택 | 입력 n bit -> 출력 bit (출력 : bit 중 1 bit만 선택)
역할 | 여러 개의 출력선 중 하나의 출력선을 선택하여 연결 | Encoding된 데이터를 이전으로 되돌리기 위해 변환 및 처리 수행
용어 | 데이터 분배 회로 | 복호기, 해독기
Input | 1 개 | n bit
Output | n 개 (중 1 개) | bit (중 1 bit만 선택)
Select Signal | bit | 없음
 | DeMux | Decoder
입출력 | 입력 1 개 -> 출력 1 개 선택 | 
역할 | 여러 개의 출력선 중 하나의 출력선을 선택하여 연결 | Encoding된 데이터를 이전으로 되돌리기 위해 변환 및 처리 수행
용어 | 데이터 분배 회로 | 복호기, 해독기
Input | 1 개 | n bit
Output | n 개 (중 1 개) | 
Select Signal |  | 없음

## Slide 21
8. Mux/DeMux 심화 : 데이터 통신
- Network Protocol Layers 중 Transport Layer 에서 이루어짐
- Multiplexing : Application Layer 의 소켓으로 부터 정보를 모아
만든 Header 를 데이터에 추가해 생성한 Segment 를
Network Layer 로 전달하는 작업
- Demultiplexing : Transport layer Segment의 데이터를 올바른
소켓으로 전달하는 작업

## Slide 22
Application
Transport
Network
Link
Physical
Application
Transport
Network
Link
Physical
Link
Physical
Network
Link
Physical
Multiplexing
(데이터를
선택해 모으는 역할)
Demultiplexing
(데이터를 나눠 주는 역할)
8. Mux/DeMux 심화 : 데이터 통신

## Slide 23
Application
Transport
Network
Link
Physical
Application
Transport
Network
Link
Physical
Link
Physical
Network
Link
Physical
Multiplexing
(데이터를
선택해 모으는 역할)
Demultiplexing
(데이터를 나눠 주는 역할)
8. Mux/DeMux 심화 : 데이터 통신

## Slide 24
8. Mux/DeMux 심화 : 데이터 통신
Multiplexer
Name
Address
Name
Address
Name
Address
Demultiplexer

## Slide 25
* 참조 자료 출처
- ALAN B. MARCOVITZ, 『논리회로와 컴퓨터설계』, 한티미디어(2008)
- James F.Kurose, Keith W.Ross, 『컴퓨터 네트워킹 : 하향식 접근』
, 퍼스트북(2017)
- 서강대학교 컴퓨터공학실험II (CSE3016) : 9장 강의자료
- 서강대학교 디지털회로개론 (CSE3015) : 4장 강의자료
* 팀원 별 기여도
- 김수미 : 50%
- 김찬수 : 50%

## Slide 26
감사합니다
_THANK YOU_